南昌市燃气集团有限公司南昌云湾加油站项目环境影响评价文件拟批准情况公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对南昌市燃气集团有限公司南昌云湾加油站项目环境影响评价文件作出批复决定。现将建设项目的基本情况予以公示，公示期为自本公示发布之日起5个工作日(9月18日至9月26日)。

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公告起五日内申请人、利害关系人可对上述拟作出建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0791-83859137

传    真：0791-83859137

通讯地址：南昌市红谷滩丰和中大道1509号919

| 项目名称 | 南昌市燃气集团有限公司南昌云湾加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 红谷滩区梅岭大道南昌燃气云湾加气站内东经115°45′39.57572″、北纬28°40′10.51583″ |
| 建设单位 | 南昌市燃气集团有限公司 |
| 环评机构 | 江西盛嘉技术咨询服务有限公司 |
| 建设项目概况 | 项目主要拆除现有CNG加气系统（管道及其设备），在罩棚南侧车行道下设置4台30m3的承重型SF油罐（分别为92#、95#各1个、0#柴油2个），加油机6台。辅助工程、公用工程等依托云湾加气站现有构筑物。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。 （二）环境风险防范 1、项目涉及消防、安全、防雷等方面事项应按照消防、安全、防雷等行政管理部门的要求进行设计、建设与落实。 2、油罐区和加油区应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）合理布置，地面应采取防渗、防漏、防腐等措施，油罐区须设置围堰，储油罐设置防渗罐池，并设置备用储罐用于存放泄漏油品；采用耐腐蚀的设备、管道和阀门等，加强设施维护，防止跑、冒、滴、漏现象的发生；油罐顶部覆土不得小于0.5m，非燃烧围墙高度不得低于2.2m。 3、认真落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，制订完善的环境风险应急预案和处置方案，加强与地方应急部门联系，定期开展应急演练。一旦出现风险事故，必须立即停产并启动应急预案，及时采取相应措施，控制并削减污染影响，确保周边居民生命财产安全与环境安全。 （三）废气污染防治 项目运行过程中废气主要包括油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程挥发出的非甲烷总烃类气体。项目拟采用SF罐，设有卸油油气一次回收系统和加油油气二次回收系统，并设立4根通气管排放等非甲烷总烃类气体等措施，减少油气向外界逸散。备用柴油发电机采用烟气净化器，专用烟道引至站房顶部排放。加强运行管理，强化无组织排放废气的治理工作，最大限度地减少非甲烷总烃等大气污染物的无组织排放。 （四）废水污染防治 项目排水系统须实施雨污(废)分流。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后，与其它生活污水一并经化粪池预处理，生产废水和生活污水在企业总排口达到红谷滩污水处理厂接管标准后，经市政管网入红谷滩污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，尾水排入赣江。 （五）固体废物污染防治 项目固体废物主要有危险废物（废油污、废油渣、废抹布）及生活垃圾。其中各类危险废物交有危险废物处理资质的单位处理，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存库，危险废物转运应在环保部门办理相关环保手续；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理，防止造成二次污染。 （六）噪声污染防治 项目应选用低噪声型的设备，对产生噪声设备采取减振、消声、隔声措施，同时应加强管理，控制进出车辆的车速，并禁止夜间鸣喇叭，确保设施产生的设备噪声不影响周围敏感点。 （七）土壤及地下水污染防治 油罐区、加油区、污水处理设施等应按照《报告表》及相关技术规范要求采取防渗、防腐处理，防止项目运营对土壤及地下水造成污染。一旦发现土壤或地下水被污染，应立即采取措施，防止污染扩散。 （八）安全距离要求 按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关规定，项目须设置安全间距。根据江西康泽环境技术有限公司评估报告，项目各构筑物以及周边环境敏感点均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关要求。 （九）排污口规范化 按国家环保部要求规范排污口建设，设置各类排污口标识，在场区外设置废水采样口。 |

南昌市红谷滩生态环境局

2021年9月18日